# Тумблеры серии ПТ.

Возможные наименования: ПТ-2, ПТ-3, ПТ-6, ПТ-8, ПТ-24, ПТ-26, ПТ-30, ПТ73-2-2.

Переключатели серии ПТ мгновенного действия предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.

## Тумблеры ПТ2, ПТ3.

Технические характеристики.

| Масса, г, не более | 70 |
| --- | --- |
| Сопротивление контакта, Ом, не более | 0,02 |
| Электрическая прочность изоляции, В эфф. | 1500 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Усилие переключения, Н: |
| для приемки «1» | от 4,9до 39,2 |
| для приемки «5» | от 5,88 до 34,34 |
| Повышенная рабочая температура, °С | 100 |
| Пониженная рабочая температура, °С | минус 60 |
| Повышенная относительная влажность, при 35°С, % | 98 |
| Гарантийная наработка, ч: | 10000 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет: |
| для приемки «1» | 12 |
| для приемки «5» | 15 |

Конструктивные исполнения.

| Обозначение типономинала (двухполюсные) | Электрическая схема коммутации | Обозначение типономинала (трехполюсные) | Электрическая схема коммутации | Фиксация ручки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ2-10 |  | ПТ3-10 |  | В двух крайних и среднем положении |
| ПТ2-20 |  | ПТ3-20 |  | В одном крайнем и среднем положениях |
| ПТ2-30 |  | ПТ3-30 |  | Только в среднем положении |
| ПТ2-40 |  | ПТ3-40 |  | В двух крайних положениях (без среднего) |

Электрические режимы коммутации.

| Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА) | Количество циклов пере-ключений в НКУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не менее | не более | не менее | не более |  |  |
| Тумблеры ПТ2, ПТ3 | пост. | активная | 3 | 16 | 0,01 | 16 | 256 | 15000 |
|  |  | индуктивная |  |  |  |  |  | 7500 |
|  |  | активная | 3 | 30 | 0,01 | 15 | 450 | 15000 |
|  |  | индуктивная |  |  |  |  |  | 7500 |
|  | перем. | активная | 3 | 40 | 0,01 | 16,0 | 640 | 15000 |
|  |  | индуктивная | 3 | 40 | 0,01 | 16,0 | 640 | 7500 |
|  |  | активная | 3 | 127 | 0,01 | 10,0 | 1270 | 15000 |
|  |  | индуктивная | 3 | 127 | 0,01 | 10,0 | 1270 | 7500 |
|  |  | активная | 3 | 240 | 0,01 | 5,0 | 1200 | 15000 |
|  |  | индуктивная | 3 | 240 | 0,01 | 5,0 | 1200 | 7500 |
|  |  | активная | 3 | 380 | 0,01 | 5,0 | 1900 | 3000 |
|  |  | индуктивная | 3 | 380 | 0,01 | 2,5 | 950 | 7500 |

## Тумблеры ПТ6.

Тумблеры двухполюсные. Изготавливаются 3 типономиналов, во всеклиматическом исполнении. 9 вариантов исполнения. Комплектуются протектором.

| Сопротивление контакта, Ом, не более: |
| --- |
| для приемки «1» | 0,05 |
| для приемки «5» | 0,010 |
| Электрическая прочность изоляции, В эфф. | 1200 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Усилие переключения, Н | от 2,9 до 24,6 |
| Повышенная рабочая температура, °С | 100 |
| Пониженная рабочая температура, °С | минус 60 |
| Повышенная относительная влажность, при 35°С,% | 98 |
| Гарантийная наработка, ч | 10000 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет: |
| для приемки «1» | 10 |
| для приемки «5» | 15 |

Конструктивное исполнение.

| Обозначение типономинала | Масса не более, г. | Длина ручки от оси вращения, мм | Наличие протектора | Электрическая схема | Фиксация ручки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ6-1 | 16,5 | 15,0 | Без протектора |  | Только в среднем положении |
| ПТ6-2 | 17,0 | 17,5 |  |  |  |
| ПТ6-3 | 17,5 | 20,0 |  |  |  |
| ПТ6-4 | 17,0 | 15,0 | С протектором |  |  |
| ПТ6-5 | 17,5 | 17,5 |  |  |  |
| ПТ6-6 | 18,0 | 20,0 |  |  |  |
| ПТ6-7 | 16,5 | 15,0 | Без протектора |  | В одном крайнем и среднем положении |
| ПТ6-8 | 17,0 | 17,5 |  |  |  |
| ПТ6-9 | 17,5 | 20,0 |  |  |  |
| ПТ6-10 | 17,0 | 15,0 | С протектором |  |  |
| ПТ6-11 | 17,5 | 17,5 |  |  |  |
| ПТ6-12 | 18,0 | 20,0 |  |  |  |
| ПТ6-13 | 16,5 | 15,0 | Без протектора |  | В двух крайних и среднем положении |
| ПТ6-14 | 17,0 | 17,5 |  |  |  |
| ПТ6-15 | 17,5 | 20,0 |  |  |  |
| ПТ6-16 | 17,0 | 15,0 | С протектором |  |  |
| ПТ6-17 | 17,5 | 17,5 |  |  |  |
| ПТ6-18 | 18,0 | 20,0 |  |  |  |

Электрические режимы коммутации.

| Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА) | Количество циклов переключений в НКУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не менее | не более | не менее | не более |  |  |
| ПТ6 | пост. | акт. индукт. | 1,6 | 36 | 0,0001 0,001 | 4,0 2,0 | 150 | 10000 10000 |
|  |  | акт. индукт. | 36 | 220 | 0,001 0,001 | 0,5 0,1 |  | 25000 10000 |
|  | перем. | актив. индукт. | 1,6 | 36 | 0,0001 0,0001 | 4,0 2,0 | 150 | 10000 10000 |
|  |  | актив. индукт. | 36 | 250 | 0,0001 | 0,5 |  | 25000 10000 |

## Тумблеры ПТ8.

Тумблеры изготавливаются 2 типоразмеров в 6 вариантах исполнения каждый, во всеклиматическом исполнении. 6 вариантов исполнения. Комплектуются протектором.

Технические характеристики.

| Сопротивление контакта, не более, Ом | 0,02 |
| --- | --- |
| Электрическая прочность изоляции, В эфф | 1130 |
| Усилие переключения, Н: | от 2,45 до 11,8 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Повышенная рабочая температура, °С: | 100 |
| Пониженная рабочая температура, °С: | минус 60 |
| Повышенная относительная влажность при 35°С | 98% |
| Гарантийная наработка, ч | 10000 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет | 15 |

Электрические режимы коммутации.

| Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА) | Количество циклов переключений в НКУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не менее | не более | не менее | не более |  |  |
| ПТ8-1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12 | пост. | актив. | 0,001 | 36 | 1х10-6 | 0,5 | 75 | 25000 |
|  |  | индукт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | актив. | 1,6 | 36 | 0,5 | 2 |  | 10000 |
|  |  | индукт. |  |  |  |  |  | 5000 |
|  |  | актив. | 36 | 70 | 0,5 | 1 |  | 10000 |
|  | перем. | актив. | 0,001 | 250 | 1х10-6 | 0,1 | 250 | 25000 |
|  |  | индукт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | актив. | 36 | 127 | 0,1 | 2 |  | 10000 |
|  |  | индукт. |  |  |  |  |  | 5000 |

Типоисполнения. Электрические схемы коммутации.

| Обозначение типономинала (однополюсные) | Электрическая схема коммутации | Наличие протектора | Масса, г | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ8-1 |  | Без протектора | 15,5 | 50 |
| ПТ8-2 |  |  | 15,0 | 45 |
| ПТ8-3 |  |  | 15,0 | 41 |
| ПТ8-4 |  | С протектором | 16,0 | 52 |
| ПТ8-5 |  |  | 15,5 | 47 |
| ПТ8-6 |  |  | 15,5 | 43 |
| ПТ8-7 |  | Без протектора | 19,5 | 50 |
| ПТ8-8 |  |  | 19,0 | 45 |
| ПТ8-9 |  |  | 19,0 | 41 |
| ПТ8-10 |  | С протектором | 20,0 | 52 |
| ПТ8-11 |  |  | 19,5 | 47 |
| ПТ8-12 |  |  | 19,5 | 43 |

## Тумблеры ПТ24.

Изготавливаются во всеклиматическом исполнении и для умеренного и холодного климата, являются изделиями ручного управления.

Технические характеристики.

| Масса ,г, не более: |
| --- |
| ПТ24 | 23 |
| ПТ24-1 | 21,2 |
| Сопротивление контакта, не более, Ом | 0,01 |
| Электрическая прочность изоляции, В эфф. |
| для приемки «1» | 1100 |
| для приемки «5» | 1130 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Усилие переключения, Н | от 3,9 до 14,7 |
| Повышенная рабочая температура, °С | 85 |
| Пониженная рабочая температура, °С | минус 60 |
| Повышенная относительная влажность, %: |
| для исполнения В при 35°С | 98 |
| для исполнения УХЛ при 25°С | 98 |
| Гарантийная наработка, ч: |
| для приемки «1» | 10000 |
| для приемки «5» | 5000 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет |
| для приемки «1» | 12 |
| для приемки «5» | 15 |

Электрические режимы коммутации.

| Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт | Количество циклов пере-ключений в НКУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не менее | не более | не менее | не более |  |  |
| ПТ24 | пост. | активная | 1,6 | 250 | 0,001 0,25 | 0,25 1,00 | 55 120 | 25000 10000 |
|  |  | индуктивная |  |  | 0,001 | 0,25 | 55 | 5000 |
|  | перем. | активная | 1,6 | 250 | 0,001 0,25 | 0,25 1,00 | 55 120 | 25000 20000 |
|  |  | индуктивная |  |  | 0,001 | 1,00 | 60 | 5000 |

## Тумблеры ПТ-26.

Тумблеры ПТ-26 четырёхполюсные, изготавливаются во всеклиматическом исполнении и для умеренного и холодного климата, являются изделиями ручного управления. При необходимости комплектуются протектором.

Технические характеристики.

| Масса не более, г | 41 |
| --- | --- |
| Сопротивление контакта, не более, Ом | 0,1 |
| Электрическая прочность изоляции, В эфф | 1100 |
| Усилие переключения, Н: |
| для приемки «1» | от 3,9 до 19,6 |
| для приемки «5» | от 5,9 до 18,6 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Повышенная рабочая температура, °С: | 85 |
| Пониженная рабочая температура, °С: | минус 60 |
| Повышенная относительная влажность, % |
| для исполнения В при 35°С | 98 |
| для исполнения УХЛ при 25°С | 98 |
| Гарантийная наработка, ч: |
| для приемки «1» | 10000 |
| для приемки «5» | 15000 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет: |
| для приемки «1» | 10 |
| для приемки «5» | 15 |

Электрические режимы коммутации.

| Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт | Количество циклов переключ. в НКУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не менее | не более | не менее | не более |  |  |
| ПТ26 | постоянный | активная | 0,1 0,1 | 220 220 | 0,001 | 5 | 125 | 25000 |
|  |  | индуктивная |  |  | 0,001 | 2 | 36 | 25000 |
|  | переменный | активная | 0,1 0,1 0,1 | 250 80 250 | 0,001 | 1,6 | 400 | 25000 |
|  |  |  |  |  | 1,6 | 5,00 | 400 | 10000 |
|  |  | индуктивная |  |  | 0,001 | 2,00 | 100 | 25000 |

Электрическая схема коммутации.

| ПТ26-1 | ПТ26-2 |
| --- | --- |

## Тумблеры ПТ30.

Переключатель двухполюсный, предназначен для коммутации двух независимых электрических цепей постоянного и переменного токов в изделиях общепромышленного назначения. Изготавливается во всеклиматическом исполнении.

| Масса не более, г | 14 |
| --- | --- |
| Сопротивление контакта не более, Ом | 0,1 |
| Электрическая прочность изоляции, В эфф. |
| между выводами | 2120 |
| между выводами и клавишей | 4240 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Усилие переключения, Н | от 2 до 15 |
| Повышенная рабочая температура, °С | 85 |
| Пониженная рабочая температура, °С | минус 45 |
| Повышенная относительная влажность, при 35°С | 98% |
| Гарантийная наработка, ч: | 15000 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет | 10 |

Электрические режимы коммутации.

| Типо-номинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА) | Количество циклов переключений в НКУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не менее | не более | не менее | не более |  |  |
| ПТ30 | пост. | активная | 0,1 | 36 | 0,01 1,00 | 1,0 4,0 | - 125 | 35000 10000 |
|  |  | индуктивная |  |  | 0,01 0,50 | 0,5 2,0 | - - | 15000 10000 |
|  | перем. | активная | 0,1 | 250 | 0,01 1,00 | 1,0 4,0 | - 400 | 25000 10000 |
|  |  | индуктивная |  |  | 0,01 0,50 | 0,5 2,0 | - 100 | 15000 10000 |

Электрическая схема коммутации.

## Тумблеры ПТ73-2-2 (ПТ73-2-3).

Тумблеры клавишные ручного управления. Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ.

Технические характеристики.

| Масса ,г, не более: |
| --- |
| ПТ73-1 | 9 |
| ПТ73-2 | 10 |
| Сопротивление контакта, Ом | 0,05 |
| Электрическая прочность изоляции, В эфф. |
| между выводами | 1500 |
| между выводами и клавишей | 3000 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Усилие переключения, Н | от 7 до 10 |
| Повышенная рабочая температура, °С | 55 |
| Пониженная рабочая температура, °С | минус 45 |
| Повышенная относительная влажность, при 35°С | 98% |
| Гарантийная наработка, ч: | 10000 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет | 5 |

Электрические режимы коммутации.

| Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт | Количество циклов переключений в НКУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не менее | не более | не менее | не более |  |  |
| ПТ73-1-1 ПТ73-2-1 | перем. | активная | 0,1 | 220 | 1х10-3 | 0,1 | 22 | 5000 |
| ПТ73-1-2 ПТ73-2-2 | перем. | активная | 0,1 0,1 0,1 | 250 250 250 | 1х10-3 0,1 3 | 0,1 3 6 | 25 660 150 | 50000 25000 25000 |
| ПТ73-1-3 ПТ73-2-3 | перем. | активная | 0,1 0,1 | 50 250 | 0,1 0,1 | 2,5 1,0 | 125 250 | 15000 15000 |

Электрическая схема коммутации