# ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ ПКН105

АУБК.642240.009 ТУ

С одной или двумя независимыми контактными группами, предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в РЭА.

##### Внешний вид:

##### Технические характеристики:

| Типономинал | Показатель | постоянный ток | переменный ток |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКн 105М-1...4 | Коммутируемое напряжение, В | 1х10-4 ... 36 | 1х10-4 ... 250 |
|  | Ток, А | 1х10-6 ... 4 | 1х10-6 ... 4 |
|  | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА) | 70 | 300 |
|  | Количество коммутационных циклов | 20 000 | 10 000 |
| ПКн 105М-5...8 | Коммутируемое напряжение, В | 1х10-4 ... 36 | 1х10-4 ... 250 |
|  | Ток, А | 1х10-6 ... 1 | 1х10-6 ... 1 |
|  | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА) | - | 36 |
|  | Количество коммутационных циклов | 20 000 | 25 000 |

Диапазон рабочих температур от - 60°С до + 70°С
Масса переключателя не более 9 г.

##### Справочные размеры:

##### Модификации:

| Модификация | Описание |
| --- | --- |
| ПКн105-1М | красная кнопка, одна контактная группа |
| ПКн105-2М | зеленая кнопка, одна контактная группа |
| ПКн105-3М | желтая кнопка, одна контактная группа |
| ПКн105-4М | синяя кнопка, одна контактная группа |
| ПКн105-5М | красная кнопка, две контактные группы |
| ПКн105-6М | зеленая кнопка, две контактные группы |
| ПКн105-7М | желтая кнопка, две контактные группы |
| ПКн105-8М | синяя кнопка, две контактные группы |

##### Схема коммутации:

| ПКн105-1М, ПКн105-2М, ПКн105-3М, ПКн105-4М | ПКн105-5М, ПКн105-6М, ПКн105-7М, ПКн105-8М |
| --- | --- |